| ES - Vyhlásenie zhody |  |
| --- | --- |

výrobcu:     DACHPROD s. r. o., 044 12 Hýľov 150

výrobne:     DACHPROD s. r. o., 044 12 Hýľov 150

týmto vyhlasuje, že výrobok:   Strešné okno

názov:   Strešný výlez z dreva DACHPROD

typy:      GZ -  výplň číre sklo

DZ – výplň izolačné dvojsklo

PZ – výplň polyakrylát BARLO XT

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s technickou podmienkou výrobku, návodom na montáž, s deklarovaným použitím výrobku a na výrobok sa uplatňuje táto norma:

EN 14351-1: 2006 + A1:2010 „Okná a dvere – Norma na výrobky, funkčné charakteristiky – časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu (konsolidovaný text)“

V rámci počiatočnej skúšky typu sa overili:

| Vlastnosť | Deklarovaná hodnota alebo trieda | Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium |
| --- | --- | --- |
| Zaťaženie vonkajším požiarom | NPD |
| Radiačné vlastnosti | NPD |
| Obsah nebezpečných látok | EN 14351-1: 2006 + A1:2010, čl. 4.6 bez obsahu nebezpečných látok podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 | Protokol č. S02/13/0002/2703/V/1 o validácii výsledkov skúšok zo dňa 09.05.2013 1) Súhrny výsledkov skúšok č. S02/13/0002/2703/S/1, č. S02/13/0002/2703/S/2 a č. S02/13/0002/2703/S/3, zo dňa 09.05.2013 1) |
| Vodotesnosť | EN 14351-1:2006 + A1: 2010, čl. 4.5 Strešný výlez DACHPROD , typ GZ (500x 740) mm Strešný výlez DACHPROD , typ DZ (500x 740) mm - trieda 8A podľa EN 12208 Strešný výlez DACHPROD , typ PZ (500x 550) mm - trieda 7A podľa EN 12208 | Protokol č. S02/13/0002/2703/V/2 o validácii výsledkov skúšok zo dňa 09.05.2013 1) Súhrny výsledkov skúšok č. S02/13/0002/2703/S/1, č. S02/13/0002/2703/S/2 a č. S02/13/0002/2703/S/3, zo dňa 09.05.2013 1) |
| Odolnosť proti zaťaženiu vetrom | EN 14351-1 : 2006 + A1: 2010, čl. 4.2 Strešný výlez DACHPROD , typ GZ (500x 740) mm Strešný výlez DACHPROD , typ DZ (500x 740) mm trieda C4 klasifikovaná podľa priehybu podľa EN 12210 Strešný výlez DACHPROD , typ PZ (500x 550) mm trieda C2 klasifikovaná podľa priehybu podľa EN 12210 | Protokol č. S02/13/0002/2703/V/2 o validácii výsledkov skúšok zo dňa 09.05.2013 1) Súhrny výsledkov skúšok č. S02/13/0002/2703/S/1, č. S02/13/0002/2703/S/2 a č. S02/13/0002/2703/S/3, zo dňa 09.05.2013 1) |
| Odolnosť proti zaťaženiu snehom | EN 14351-1 čl. 4.3 Strešný výlez DACHPROD , typ GZ (500x 740) mm Strešný výlez DACHPROD , typ DZ (500x 740) mm Strešný výlez DACHPROD , typ PZ (500x 550) mm max. zaťaženie 900 N.m-2 v klimatickom regióne IV. (snehová oblasť) v Slovenskej republike podľa STN EN 1991-1-3/NA: 2004 | Protokol č. S02/13/0002/2703/V/3 o validácii výsledkov skúšok zo dňa 09.05.2013 1) Súhrny výsledkov skúšok č. S02/13/0002/2703/S/1, č. S02/13/0002/2703/S/2 a č. S02/13/0002/2703/S/3, zo dňa 09.05.2013 1) |
| Únosnosť bezpečnostného vybavenia | EN 14351-1: 2006+ A1:2010, čl. 4.8 Strešný výlez DACHPROD , typ GZ (500x 740) mm Strešný výlez DACHPROD , typ DZ (500x 740) mm Pre šírku ramena 260 mm | Protokol č. S02/13/0002/2703/V/2 o validácii výsledkov skúšok zo dňa 09.05.2013 1) Súhrny výsledkov skúšok č. S02/13/0002/2703/S/1, č. S02/13/0002/2703/S/2 a č. S02/13/0002/2703/S/3, zo dňa 09.05.2013 1) |
| Odolnosť proti nárazu | NPD |
| Akustické vlastnosti | NPD |
| Súčiniteľ prechodu tepla | NPD |
| Prievzdušnosť | NPD |

Opis výrobku:

Rám: Strešné výlezy typy GZ, DZ a PZ sa skladajú z dreveného rámu, oplechovania rámu a  krídla. Drevený rám je zhotovený zo SM reziva prierezu  (20x70) mm od výrobcu SLOVLEPEX s. r. o., Dolný Kubín. Rám rozmerov (500 x 740) mm pre typy GZ a DZ a (500 X 550) mm pre typ PZ je v rohoch spevnený sponami a zlepený. Rám je impregnovaný proti biologickým škodcom a plesniam fungicídnym a insekticídnym prostriedkom. Krídlo: Hliníkový profil hrúbky 1,2-1,5 mm je od výrobcu SAPA, Žiar nad Hronom, v ktorom je upevnené zasklenie. Lepidlo: Rakoll Duplit AS neu  (skupina namáhania D4 podľa EN 204) od výrobcu H.B. Fuller Austria GmbH, Kaplanstrasse 30, A-4600, Wels, Rakúsko. Ochranný prostriedok: Fungicídny a insekticídny prostriedok BOCHEMIT QB od výrobcu BOCHEMIE, s. r. o., Lidická 326, 735 95 Bohumín, Česká republika. Tesnenie: Dekompresné tesnenie vytvorené rámom krídla a tesnením z materiálu EPDM od výrobcu VEGUM, Dolné Vestenice.  Výplň krídla: Typ GZ – izolačné sklo hrúbky 4 mm , typ DZ - Izolačné dvojsklo  (4 - 8 - 3) mm, typ PZ – tvarovaný polyakrylát hrúbky 2 mm BARLO XT. Kovanie - závesy: Otočné závesy z nehrdzavejúcej ocele od výrobcu DACHPROD s r. o., 044 12 Hýľov 150 umiestnené v hornej časti krídla a prichytené k rámu nerezovými vrutmi (3,5 x 20) mm s polguľovou hlavou. Kovanie – kľučka (bezpečnostné vybavenie): Kľučka od výrobcu DACHPROD s. r.o., 044 12 Hýľov 150 je z oceľového plechu hrúbky 2,5 mm valcovaného za studena, ošetreného elektrolyticky zinok - chromátovaním na hrúbku 20μm a spájaného oceľovými zinkovými nitmi ø (5x10) mm s polguľovou hlavou. Kľučka je upevnená cez kĺbový mechanizmus nerezovými vytrhávacími nitmi ø (4 x 6) mm. Rameno spodného vlysu krídla od kľučky po okraj krídla je dlhé 260 mm. Lemovanie: Lemovanie výlezov je z hliníkových plechov hrúbky 0,6 μm upravené polyesterovým lakom hrúbky 23 μm od výrobcu COMAX spol. s r. o., 273 24 Velvary 420, ČR.

Použitie v stavbe: Pod uhlom umiestnenia 15 o až 80 o do sedlových strešných konštrukcií s  rozmerom výlezu typ GZ a DZ najviac (500 x 740) mm a zatriedením: trieda  8A podľa EN 12208:1999, trieda C4 podľa EN 12210:1999 a typ PZ najviac (500 x 550) mm a zatriedením: trieda  7A podľa EN 12208:1999, trieda C2 podľa EN 12210:1999.

Zaťaženie snehom max. 900  N.m-2 v klimatickom regióne IV. (snehová oblasť) v Slovenskej republike podľa STN EN 1991-1-3/NA: 2004 (podmienky: nezávejové zaťaženie, normálna expozícia Ce = 1,00; teplotný súčiniteľ Ct = 1,00; častá hodnota zaťaženia ψ1 = 0,5 podľa STN EN 1991-1-3: 2007)

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) NOTIFIKOVANÁ OSOBA č. 1478, LIGNOTESTING, a. s. Bratislava, Technická 5, 821 04 Bratislava 2

Meno:	  Jozef Krivda

Funkcia:  konateľ

Dátum:   09.05.2013